## Slide 1: SPI controller driver
Giảng Viên: Lưu An Phú

## Slide 2: Agenda
Controller basic template
SPI controller driver implementation
SPI controller specific functions

## Slide 3: Controller basic template
Basic functions
  Các function như init, probe, irq handler,... có mặt trong hầu hết các driver
Specific functions
  Controller thông thường không support device file operation. Thay vào đó nó support một interface cho các protocol sử dụng
  Các function code theo dạng vi điều khiển để thao tác với thanh ghi
Tips and trick
  Tập trung chủ yếu ở cách design struct private data của device

## Slide 4: SPI controller driver template
Kernel cung cấp struct spi_master để đại diện SPI controller. Nhiệm vụ của driver phải điền đầy đủ thông tin cho struct này
  module_init, module_exit, probe function, struct spi_master operation, SPI hardware library, struct omap2_mcspi_platform_config

## Slide 5: Basic functions
module_init
  register driver
module_exit
  unregister driver

## Slide 6: Tips and trick
struct omap2_mcspi_platform_config
  Chứa thông tin riêng cho từng device file
  Các trường thông tin trong struct được define tự do, phụ thuộc vào ý đồ của người lập trình

## Slide 7: Basic functions
probe function
  Get thông tin từ device tree điền vào struct private data
  Cấp phát bộ nhớ
  Config phần cứng
  Đăng ký ngắt
  Điền thông tin cho struct spi_master
  Gán private data cho device file

## Slide 8: Specific functions
Các function phục vụ cho spi.h
  Kernel định nghĩa sẵn từng struct operation cho mỗi loại device file
  Chúng ta cần lựa chọn loại function nào muốn xử lý và tự implement

## Slide 9: Specific functions
Các private function chuyên dùng với đặc tả phần cứng
  Không public với kernel
  Dùng nội bộ trong driver, chuyên dùng với đặc điểm của từng loại hardware
    mcspi_write_chconf0

## Slide 10: Các thông tin cung cấp cho spi.h
mode_bits
bits_per_word_mask
auto_runtime_pm
max_speed_hz
min_speed_hz

## Slide 11: Các functions phục vụ cho spi.h
omap2_mcspi_setup
omap2_mcspi_prepare_message
omap2_mcspi_can_dma
omap2_mcspi_cleanup
omap2_mcspi_set_cs
Notes: omap2_mcspi_setup(): setting module spi
setup mode, clock, etc.
omap2_mcspi_can_dma
determine whether this controller support DMA or not.
omap2_mcspi_cleanup
release spi controller
free gpio number of chip-select, free/disable dma, ...
omap2_mcspi_prepare_message(): set up the controller to transfer a single message
disable tất cả các chân chip-select khác ngoại chip select hiện tại dùng cho current-slave.
disable được được thực hiện bằng cách config giá trị bit FORCE trong thanh ghi CHCONF.
được gọi trước mỗi lần truyền một byte.
omap2_mcspi_set_cs(): set the logic level of the chip select linen
thực hiện thay đổi value của chân CS, cần gọi 2 lần: 1 lần cs = LOW để chọn chip và 1 lần cs = HIGH to disable

## Slide 12: Thank you