## Slide 1: SPI protocol driver
Giảng Viên: Lưu An Phú

## Slide 2: Agenda
Protocol basic template
LCD driver architecture
LCD driver implementation

## Slide 3: Protocol basic template
Basic functions
  Các function như init, probe, irq handler,... có mặt trong hầu hết các driver
Specific functions
  Các function đặc biệt chỉ sử dụng được theo từng loại device. Ví dụ watchdog có set time out, ethernet có set Mac address
  Các function code theo dạng vi điều khiển để thao tác với thanh ghi
Tips and tricks
  Tập trung chủ yếu ở cách design struct private data của device

## Slide 4: LCD driver template
LCD driver được thiết kế dựa trên template của character driver
  module_init
  module_exit
  probe function
  character file operations
  LCD library
  struct nokia_5110

## Slide 5: LCD driver read/write flow
/dev/lcd
lcd_ctl.c (character driver)
lcd.c (LCD library)
spi.h (spi core)
spi-omap2-mcspic (spi controller)

## Slide 6: SPI write operation

## Slide 7
LCD driver template

## Slide 8: Basic functions
module_init
  alloc major and minor number
  register driver
module_exit
  free major and minor number
  unregister driver

## Slide 9: Specific functions
character file operation
  Kernel định nghĩa sẵn từng struct operation cho mỗi loại device file
  Chúng ta cần lựa chọn loại function nào muốn xử lý và tự implement

## Slide 10: Specific functions
Các function dùng để thao tác với LCD.
  LCD_DrawLine
  LCD_DrawRectangle
  Do driver SPI controller được design một cách tổng quát cho tất cả các loại thiết bị giao tiếp qua chuẩn SPI. Do đó trong SPI controller không hỗ trợ các hàm thao tác riêng với LCD. Nếu chúng ta tích hợp LCD vào hệ thống thì phải tự implement các hàm thao tác với LCD thông qua mô tả phần cứng của nó.

## Slide 11: Thank you